宽城恒泰加油站

水土保持方案报告表

建设单位：宽城恒泰加油站

编制单位：承德佳致水利技术服务有限公司

二〇二三年三月

类别：建设类

水土保持方案报告表

送 审 单 位：   宽城恒泰加油站

法定代表人：        石明星

地         址：  承德市宽城满族自治县宽城镇东冰窖村

联  系  人：    石明星

电     话：   13833410116

报送时间：   2023年3月

中华人民共和国水利部制

宽城恒泰加油站水土保持方案报告表

| 项目概况 | 位 置 | 本项目位于河北省承德市宽城满族自治县宽城镇东冰窖村，项目中心地理坐标：坐标为东经 118°27′2.06″；北纬40°35′28.63″。 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设内容 | 该站设非承重罐池一座，储罐区设埋地双层SF油罐4座，其中2台双层埋地汽油（乙醇汽油）储罐，单灌容积分别为40m³和30m³，2台为双层埋地柴油储罐，单罐容积为30m³，储油规模100m³。 |
|  | 建设性质 | 新建 | 总投资 | 200万元 |
|  | 土建投资 | 70万元 | 占地面积（hm2） | 永久：0.552 |
|  |  |  |  | 临时：0 |
|  | 动工时间 | 2017年3月 | 完工时间 | 2017年8月 |
|  | 土石方量 | 挖方 | 填方 | 借方 | 余（弃）方 |
|  |  | 0.26万m3 | 0.26万m3 | 0 | 0 |
|  | 取土（石、砂）场 | 无 |
|  | 弃土（石、砂）场 | 无 |
| 项目区概况 | 涉及重点防治区情况 | 燕山国家级水土流失重点预防区 | 地貌类型 | 低山区 |
|  | 原地貌土壤侵蚀模数[t·(km2·a)] | 600 | 容许土壤流失量 [t/(km2·a) | 200 |
| 项目选址（线）水土保持评价 | 本项目选址不在生态红线内、未占用基本农田，选址符合水土保持要求。 |
| 预测水土流失总量 | 24.48t |
| 防治责任范围 | 0.552hm2 |
| 防治标准等级及目标 | 防治标准等级 | 北方土石山区一级标准 |
|  | 水土流失治理度（%） | 95 | 土壤流失控制比 | 1 |
|  | 渣土防护率（%） | 98 | 表土保护率（%） | 95 |
|  | 林草植被恢复率（%） | 97 | 林草覆盖率（%） | 26 |
| 防治分区 | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 |
| 建构筑物区 | 表土剥离0.078万m3、排水管网80m |  | 插板围挡280m |
| 绿化区 |  | 绿化美化面积为0.012hm2 |  |
| 道路及硬化区 | 表土剥离0.03万m3 |  | 洒水抑尘 |
| 水土保持总投资 | 工程措施 | 3.38万元 | 植物措施 | 0.7万元 |
|  | 临时措施 | 5.62万元 | 水土保持补偿费 | 0.77万元 |
|  | 独立费 | 建设管理费 | 0.19万元 |
|  |  | 工程建设监理费 | 3.00万元 |
|  |  | 科研勘测设计费 | 3.00万元 |
|  | 总投资 | 21.26万元 |
| 编制单位 | 承德佳致水利技术服务有限公司 | 建设单位 | 宽城恒泰加油站 |
| 法人代表 | 王雅男 | 法人代表 | 石明星 |
| 地址 | 河北省承德市宽城满族自治县宽城镇金山街碧桂园观澜小区33号楼商铺23-7室 | 地址 | 河北省承德市宽城满族自治县宽城镇东冰窖村 |
| 邮箱 | 067000 | 邮编 | 067000 |
| 联系人及电话 | 王雅男 18233861000 | 联系人及电话 | 石明星 13833410116 |
| 电子信箱 |  | 电子信箱 |  |
| 传真 | 627837444@qq.com | 传真 |  |

宽城恒泰加油站水土保持方案报告表

责任页

（承德佳致水利技术服务有限公司 ）

批 准： 王雅男

核 定： 王雅男

审 查： 许宏伟

校 核： 于海涛

编 写： 王志博

### 目   录

1  项目简况	1

1.1 项目基本情况	1

1.2 项目组成及工程布置	2

1.3 工程占地	3

1.4土石方平衡	3

1.5 拆迁 (移民) 安置与专项设施改 (迁) 建	4

1.6 施工进度安排	4

1.7自然概况	4

2项目水土保持评价	6

2.1 主体工程选址（线）水土保持评价	6

2.2 建设方案与布局水保评价	7

3水土保持措施	9

3.1 防治分区划分	9

3.2 措施总体布局	9

3.3 分区防治措施布设	11

4 水土保持投资	14

4.1 编制说明	14

4.2 投资概算	16

5 水土保持管理.......................................................21

附件	21

附件1  批复	22

附件 2 占地手续	25

附件 3 营业执照	26

附件 4 地理位置图	.............................................27

附件 5 水系图 .................................................28

附件6 专家意见........................................ ....... 29

附图：

- 项目地理位置图

2、水系图

3、分区防治措施总体布局图

## 1  项目简况

### 项目基本情况

项目名称：宽城恒泰加油站。

建设单位：宽城恒泰加油站。

工程性质：新建项目。

地理位置：宽城恒泰加油站位于河北省承德市宽城满族自治县宽城镇东冰窖村，坐标为东经 118°27′2.06″；北纬40°35′28.63″。

工程规模：该站设非承重罐池一座，储罐区设埋地双层SF油罐4座，其中2台双层埋地汽油（乙醇汽油）储罐，单灌容积分别为40m³和30m³，2台为双层埋地柴油储罐，单罐容积为30m³，储油规模100m³，为二级加油站。

图1-1    地理位置图

项目占地：本项目用地面积0.552hm2，全部为永久占地，其中建构筑物占地面积为0.39hm2，道路及硬化区占地面积为0.15hm2，绿化区占地面积为0.012hm2 。

项目投资：项目总投资200万元，其中土建投资70万元。投资均由企业自筹。

设计深度:本项目为完建项目，故方案编制深度为初步设计阶段。

设计水平年：本项目属建设类项目，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018）规定，方案设计水平年为2023年。

### 1.2 项目组成及工程布置

项目由建构筑物区、道路及硬化区、绿化区，总占地面积0.552hm2，全部为永久占地。其中，建构筑物区占地0.39hm2，绿化区占地0.012hm2,道路及硬化区占地0.15hm2。本项目区占地类型为未利用地。

1、建构筑物区布置

建构筑物区占地面积0.39m2。主要有办公用房152.20㎡、洗车房108.38㎡、油库152.31㎡及加油区罩棚3586.67㎡等。施工前，主体已对该区域进行表土剥离，剥离厚度为0.20m，共剥离0.078万m3。并用临时插板对四周进行围挡，共280m。

照片1   建构筑物区

2、绿化区布置

绿化区占地面积为0.012hm2，绿化区位于项目区西侧。施工后期，主体对该区域进行表土回覆，厚度为0.6m，共回覆0.007万m3。

3、道路及硬化区布置

道路及硬化区占地面积为0.15hm2。施工前期，主体已对该区域进行表土剥离，厚度为0.20m，共剥离0.03万m3。

### 1.3 工程占地

本工程占地面积为0.552hm2，全部为永久占地。占地类型为未利用地。工程占地情况见表1-1。

表1-1  工程占地面积统计表      单位：hm2

| 建设项目 | 占地面积 | 占地性质 | 占地类型 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久占地 | 临时占地 | 未利用地 |
| 建构筑物区 | 0.39 | 0.39 |  | 0.39 |
| 绿化区 | 0.012 | 0.012 |  | 0.012 |
| 道路及硬化区 | 0.15 | 0.15 |  | 0.15 |
| 总计 | 0.552 | 0.552 |  | 0.552 |

### 1.4土石方平衡

施工前，企业对项目区剥离表土区域进行表土剥离，剥离厚度为0.20m，经查看施工日志和监理日志,项目区剥离表土范围为0.39hm2，剥离表土0.007万m3。施工后期，绿化区需覆土0.007万m3，覆土厚度为0.60m。

由于本项目已建设完成，经查看施工日志和监理日志。项目建设土石方移动总量为0.52万m³，其开挖土方量0.26万m3，回填方量0.26万m3，无弃方、无借方。详见表1-2。

本项目建设期间土方挖填平衡。主体工程对开挖土方进行了合理利用，项目区内 土方调运节点适宜，运距合理。工程土方平衡方面无水土保持限制性因素。

| 项目分区 | 开挖 土石方 | 回填 土石方 | 调运 | 借方 | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 调入 | 调出 |  |  |
|  |  |  | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| 建构筑物区 | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 绿化区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 道路及硬化区 | 0.14 | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 停车场区 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | 0.26 | 0.26 |  |  |  |  |  |  |  |  |

表1-2   工程建设土石方平衡表      单位：万m3

## 1.5 拆迁 (移民) 安置与专项设施改 (迁) 建

本项目建设不涉及拆迁 (移民) 安置与专项设施改 (迁) 建。

## 1.6 施工进度安排

## 本项目施工总进度为 6个月，项目已于 2017 年 3 月开工，于 2017 年 8月完工。

### 1.7自然概况

### 项目所在区域属暖温带半干旱半湿润大陆性季风型燕山山地气候。其特点是四季分明、雨热同季，夏季炎热多雨，春季寒暖适中，秋季气爽，冬季寒冷少雪。区内多年平均气温8.6℃，极端最高气温41.5℃，极端最低气温-23.3℃，历年平均无霜期160天，最大冻土深1.2m，多年平均降水量610.10mm，季节分布和年际变化极不均匀，集中在6、7、8三个月，占全年降水总量的68%，年均风速为1.4m/s。

本项目所在区域主要为滦河水系瀑河一级支流，本项目位于宽城县西北部，属滦河一级支流，发源于平泉县七老图山南麓，自龙须门镇老亮子村五道河入县境，由北向西南蜿蜒，流经龙须门镇、宽城镇、化皮溜子镇、孟子岭乡汇入潘家口库区，县境内河段长38.6km，流域面积679.7km2。

项目区土壤类型褐土为主。土壤质地较好，酸碱度适中，养分含量比较丰富，有利于多种植物的生长和农、林、牧业的发展。中国林业区域划分中，属温带针阔叶混交林区。该地域林地大部分为松树、刺槐、山杏等；灌草地为荆梢、胡枝子、黄背草、野古草等；旱地一般种植，玉米、谷子、黄豆等作物。该区植被覆盖度不高，一般在30～40%之间。

项目区地处冀北山区，属燕山山脉东段，地貌属低山区。

项目区位于滦河流域，在水利部《全国水土保持规划国家级水士流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》中属燕山国家级水土流失重点预防区，土壤侵蚀类型为水力侵蚀，土壤侵蚀强度以轻度为主，土壤侵蚀量为600t/km2·a，项目区属于北方土石山区，根据《土壤侵蚀分类分级标准》，项目区水土流失容许值为200t/km2·a。

## 2项目水土保持评价

### 2.1 主体工程选址（线）水土保持评价

根据《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）要求，对主体工程水土保持进行分析与评价。

1、建设项目所在地不属于地质灾害诱发区，项目诱发地质灾害的风险极小，符合水土保持技术要求。本项目建设不改变原有用地性质，经分析，本项目建设符合国家及地方规划。

2、根据《产业结构调整指导目录（2011年版）》，根据2013年2月16日国家发改委第21号令公布的国家发展改革委关于修改《产业结构调整修改目录{2011年本}有关条款的决定》，项目不属于“限制类”和“淘汰类”项目，符合国家产业政策的要求，符合水土保持要求。

3、本工程不属于《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》确定的禁止开发区域内不符合主体功能定位的开发建设项目。

4、本工程为建设项目，不属于水土保持法第十七条禁止在崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的活动。

5、本工程所处位置属于燕山国家级水土流失重点预防区且无法避让，方案按北方土石山区一级标准进行防治，严格控制扰动地表和植被、减少工程占地、加强工程管理、优化施工工艺等减少水土流失。

6、本工程不属于在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物的建设项目。

7、本工程不存在分期建设前期未编报水土保持方案情形。

8、本工程不属于泥石流易发区、崩塌滑坡危险区以及易引起严重水土流失和生态恶化的地区。工程所处区域没有全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区。

但是，工程位于燕山国家级水土流失重点预防区，对水土保持存在一定的制约和影响项目建设的水土保持问题。本方案水土流失防治标准执行建设类一级标准。本方案通过提出相应的水土保持防护措施及施工管理建议，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，项目建设可以满足水土保持约束性规定的要求。

主体工程没有占用生产力较高土地，占地类型基本符合水土保持的要求。

### 2.2 建设方案与布局水保评价

对照《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）要求进行分析。

工程建设方案和布局，无法避让燕山国家级水土流失重点预防区，方案按一级标准进行防治，并采取提高防治目标值，严格控制扰动地表和植被、减少工程占地、加强工程管理、优化施工工艺、增加挖方利用率，尽可能减少工程占地和土石方。主体工程没有占用生产力较高土地，占地类型基本符合水土保持的要求。本方案从水土保持角度分析，工程建设土石方、表土剥离、保存和利用合理可行。

主体设计水土保持工程界定，依据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)的要求，确定该项目纳入具有水土保持功能的工程有表土剥离工程、表土回覆工程等，水土保持投资共计9.68万元。主体工程中具有水土保持功能的工程量汇总见表2-1。

表2-1  主体设计中具有水土保持功能措施工程量及投资

| 项 目 | 单 位 | 工程量 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 表土剥离 | 万m3 | 0.078 | 0.32 |
|  | 插板拦挡 | m | 280 | 5.60 |
|  | 排水管网 | m | 80 | 2.92 |
| 绿化区 | 表土回覆 | 万m3 | 0.007 | 0.01 |
|  | 绿化美化 | hm2 | 0.01 | 0.7 |
| 道路及硬化区 | 表土剥离 | 万m3 | 0.03 | 0.13 |
| 合计 | 9.68 |

## 3水土保持措施

### 3.1 防治分区划分

结合工程施工区布局、地形地貌、水土流失特点及防治方向，划分水土流失防治分区，确定各防治分区的任务，因地制宜，因害设防，分区分类布设水土保持措施，以实现水土保持方案的防治目标。

根据工程建设特点，结合工程施工区布局，将项目划分为3个一级防治分区，即建构筑物区、绿化区、道路及硬化区。

各水土保持防治分区施工特点及主要水土流失因素情况见表3-1。

表3-1  水土保持防治分区划分表

| 序号 | 防治分区 | 占地面积（hm2） | 建设项目 | 施工特点 | 水土流失因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建构筑物区 | 0.39 | 建筑物基础开挖 | 机械作业，土石方挖填量大 | 扰动地表 |
| 2 | 绿化区 | 0.012 | 建筑物基础开挖 | 机械作业，土石方挖填量大 | 扰动地表 |
| 3 | 道路及硬化区 | 0.15 | 道路施工 | 机械作业 | 扰动地表 |

### 3.2 措施总体布局

结合项目建设特点，水土流失严重区域主要为建构筑物基础开挖和回填及绿化区，本方案水土流失防治本着从重点难点入手、有实际意义、可操作性强的原则，提出项目的水土流失防治方案，将防治重点放在绿化区。总体布局为工程措施与植物措施有机结合，充分发挥工程措施的控制性和时效性，保证在短期内遏制或减少水土流失，利用林草和土地整治措施保持土壤，涵养水源。水土流失防治措施主要采用工程措施、植物措施及临时措施综合防治措施，在时间和空间上形成个完整的水土保持防治体系。

（1）工程措施。在施工前对有条件的区域先进行表土剥存，工程施工结束后覆土平整，以利于植被恢复。

（2）植物措施。本项目采用栽植侧柏等绿化方案，设计原则是以当地适宜树种为主，吸取周边已完成项目绿化的经验。

（3）临时措施。施工前，主体对项目四周进行插板围挡。

（4）施工管理要求。土方作业避开雨天及大风天气施工，土石料运输车辆应遮盖，施工场地及道路定期清扫，洒水降尘。

表3-2  水土保持措施总体布局表

| 序号 | 防治分区 | 措施类型 | 水土保持措施内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建构筑物区 | 工程措施 | 表土剥离※ |
|  |  | 工程措施 | 排水管网※ |
|  |  | 临时措施 | 插板围挡※ |
| 2 | 绿化区 | 工程措施 | 表土回覆※ |
|  |  | 植物措施 | 绿化美化※ |
| 3 | 道路及硬化区 | 工程措施 | 表土剥离※ |

※—主体设计已列措施

图3-1  水土保持措施体系图

### 3.3 分区防治措施布设

#### 3.3.1分区防治措施

1、建构筑物区水土保持措施布设

工程措施：表土剥离0.078万m3（主体设计）、布设排水管网80m（主体设计）。

临时措施：插板围挡280m（主体设计）。

2、绿化区水土保持措施布设

工程措施：表土回覆0.007万m3（主体设计）。

植物措施：绿化美化0.01hm2（主体设计）。

3、道路及硬化区水土保持措施布设

工程措施：表土剥离0.03万m3（主体设计）。

#### 3.3.2水土保持工程措施典型设计

1、主体设计

（1）表土剥离工程：在场区动工建设前，将占地范围原地面表土进行收集，集中堆放在绿化区。表土剥离面积共计为0.39hm2，收集厚度为0.20m，表土剥离方量共计为0.07万m3。

（2）表土回覆：施工后期，绿化区进行绿化美化，采用机械和人工相结合方式进行覆土整地作业，表土回覆为0.007万m3。

#### 3.3.3水土保持植物措施典型设计

1、主体设计

绿化美化：绿化区，主体已绿化美化0.012hm2。

#### 3.3.4水土保持临时措施典型设计

- 主体设计

- 插板围挡：施工期间，主体在项目占地四周进行插板围挡280m。

（2）排水管网：主体设计布设排水管网80m。

#### 3.3.5防治措施工程量汇总

本项目水土保持措施类型包括临时措施，工程措施和植物措施。水土保持措施工程量汇总见表3-3。

表3-3  水土保持措施工程量汇总表

| 防治 分区 | 措施类型 | 措施内容 | 措施布设 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 位置 | 单位 | 数量 | 内容 | 单位 | 数量 |
| 建构筑物区 | 工程措施 | 表土剥离 | 建构筑物区 | 万m3 | 0.078 | 表土剥离 | 万m3 | 0.078 |
|  |  | 排水管网 | 建构筑物区 | m | 80 | 建构筑物区 | m | 80 |
|  | 临时措施 | 插板围挡 | 建构筑物区 | m | 280 | 插板围挡 | m | 280 |
| 绿化区 | 工程措施 | 表土回覆 | 绿化区 | 万m3 | 0.007 | 表土回覆 | 万m3 | 0.007 |
|  | 植物措施 | 绿化美化 | 绿化区 | hm2 | 0.012 | 绿化美化 | hm2 | 0.012 |
| 道路及硬化区 | 工程措施 | 表土剥离 | 道路及硬化区 | 万m3 | 0.03 | 表土剥离 | 万m3 | 0.03 |

## 4 水土保持投资

### 4.1 编制说明

4.1.1基础单价

（1）人工预算单价

采用主体单价，工程措施7.5元/工时，植物措施7.5元/工时。

（2）主要材料预算价格

主要材料预算价格采用主体工程的材料预算价格。

（3）苗木与种子预算价格

苗木与种子的预算价格包括材料当地市场价格、运杂费、采购及保管费。

（4）施工用水用电价格

水土保持工程施工用水用电价格和主体工程一致。

（5）施工机械台时费

按照《水土保持施工机械台时费定额》执行。

#### 4.1.2. 取费标准

水土保持工程措施和植物措施单价由直接工程费、间接费、企业利润和税金组成。其中直接工程费包括直接费、其它直接费和现场经费。

（1）其他直接费：工程措施(不含土地整治)取直接费的2.4%，土地整治工程和植物措施取直接费的1.3% ；

（2）现场经费：工程措施中土石方工程取直接费的4%，土地整治工程和植物措施取直接费的3%；

（3）间接费：工程措施中土石方工程取直接工程费4%，植物措施取直接工程费的3.3%；

（4）企业利润：工程措施按(直接工程费+间接费)×7%计算，植物措施按(直接工程费+间接费)×5%计算；

（5）税金：根据水利部办公厅《关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函[2019]448号）税金税率为9%，所以税金按(直接工程费+间接费+企业利润)×9%计算。

#### 4.1.3 工程措施费

工程措施概算按设计工程量乘以工程单价进行编制。

#### 4.1.4 植物措施费

植物措施概算按由种子材料费及种植费组成。材料费的预算价格乘以数量进行编制，种植费按《水土保持工程概概算定额》进行编制。

#### 4.1.5 临时措施费

临时防护措施概算按设计工程量乘以工程单价进行编制，其它临时工程费按新增（工程措施费+植物措施费）的2%计取。

#### 4.1.6 独立费用

（1）建设管理费：按第一部分至第三部分新增之和的2%计；

（2）工程建设监理费：根据市场价格，本项取3万元；

（3）科研勘测设计费：根据市场价格，本项取3万元；

（4）基本预备费：按一至四部分之和的3%计算；

（5）水土保持设施验收费：根据市场价格，本项取4万元。

#### 4.1.7 水土保持补偿费

依据《中华人民共和国水土保持法》第三十二条规定，“在山区、丘陵区、风沙区以及水土保持规划确定的容易发生水土流失的其他区域开办生产建设项目或者从事其他生产建设活动，损坏水土保持设施、地貌植被，不能恢复原有水土保持功能的，应当缴纳水土保持补偿费，专项用于水土流失预防和治理。水土保持补偿费的收取使用管理办法由国务院财政部门、国务院价格主管部门会同国务院水行政主管部门制定”。根据《关于调整水土保持补偿费收费标准的通知》（冀价行费〔2017〕173号）的规定：“对一般性生产建设项目，按照征占用土地面积每平方米1.4元一次性计征。”

本项目征占地面积为0.552hm2，补偿费按1.4元/m2计算，经计算水土保持补偿费为0.77万元。

### 4.2 投资概算

水土保持方案总投资21.26万元，其中工程措施费3.38万元，植物措施费0.7万元，临时措施费5.62万元，独立费用10.19万元，基本预备费0.6万元，水土保持补偿费0.77万元。见表4-1～表4-8。

表4-1  水土保持投资概算总表  单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 工程投资 | 林草工程费 | 独立费 | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 建安工程费 | 栽种植费 | 林草及 种子费 |  |  |
| 第一部分 工程措施 | 3.38 |  |  |  | 3.38 |
| 一 | 建构筑物区 | 3.24 |  |  |  | 3.24 |
| 二 | 绿化区 | 0.01 |  |  |  | 0.01 |
| 三 | 道路及硬化区 | 0.13 |  |  |  | 0.13 |
| 第二部分 植物措施 |  | 0.7 |  |  | 0.7 |
| 二 | 绿化区 |  | 0.7 |  |  | 0.7 |
| 第三部分 施工临时工程 | 5.62 |  |  |  | 5.62 |
| 一 | 建构筑物区 | 5.60 |  |  |  | 5.60 |
| 二 | 其他施工临时工程 | 0.02 |  |  |  | 0.02 |
| 第四部分 独立费用 |  |  |  | 10.19 | 10.19 |
| 一 | 建设管理费 |  |  |  | 0.19 | 0.19 |
| 二 | 工程建设监理费 |  |  |  | 3.00 | 3.00 |
| 三 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 3.00 | 3.00 |
| 四 | 水土保持验收报告编制费 |  |  |  | 4.00 | 4.00 |
| 一至四部分合计 |  |  |  |  | 19.89 |
| 基本预备费 |  |  |  |  | 0.6 |
| 静态总投资 |  |  |  |  | 20.49 |
| 水土保持补偿费 |  |  |  |  | 0.77 |
| 工程总投资 |  |  |  |  | 21.26 |

表4-2  工程措施投资概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数 量 | 单价（元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 工程措施 |  |  |  | 3.38 |
| 一 | 建构筑物区 |  |  |  | 0.32 |
| 1 | 表土剥离（主体设计） | 100m3 | 7.8 | 421.91 | 0.32 |
| 二 | 绿化区 |  |  |  | 0.01 |
| 1 | 表土回覆（主体设计） | 100m3 | 0.7 | 137.36 | 0.01 |
| 三 | 道路及硬化区 |  |  |  | 0.13 |
| 1 | 表土剥离（主体设计） | 100m3 | 3 | 421.91 | 0.13 |

表4-3  植物措施投资概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 植物措施 |  |  |  | 0.7 |
| 一 | 绿化区 |  |  |  | 0.7 |
| 1 | 绿化美化（主体设计） | hm2 | 0.01 | 70 | 0.7 |

表4-4  临时措施投资概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数 量 | 单价（元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三部分 施工临时工程 |  |  |  | 5.62 |
| 一 | 建构筑物区 |  |  |  | 5.60 |
| 1 | 插板围挡（主体设计） | m | 280 | 200 | 5.60 |
| 二 | 其他施工临时工程 | % | 2 |  | 0.02 |

表4-5  水土保持补偿费概算表

| 建设项目 | 占地面积（hm2） | 占地类型 | 单价（元/m2） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 国有建设用地（hm2） |  |  |
| 建构筑物区 | 0.39 | 0.39 | 1.40 | 0.55 |
| 绿化区 | 0.012 | 0.012 | 1.40 | 0.01 |
| 道路及硬化区 | 0.152 | 0.152 | 1.40 | 0.21 |
| 合计 | 0.552 | 0.552 | 1.40 | 0.77 |

表4-6  独立费用概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三部分 独立费用 |  |  |  | 10.19 |
| 一 | 建设管理费 |  |  |  | 0.19 |
| 1 | 工程管理费 | % | 2.00 | 9.7 | 0.19 |
| 二 | 工程建设工程监理费 |  |  |  | 3.00 |
| 三 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 3.00 |
| （1） | 勘测费 |  |  |  | 1.50 |
| （2） | 设计费 |  |  |  | 1.50 |
| 四 | 水土保持验收费 |  |  |  | 4.00 |

表4-7   措施单价汇总表  单价：元

| 序 号 | 工程 名称 | 单位 | 单价 | 其中 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 间接费 | 企业 利润 | 税金 |
| 1 | 表土剥离 | 100m3 | 421.91 | 300.00 | 30.00 | 0 | 7.92 | 13.20 | 14.04 | 21.91 | 34.84 |
| 2 | 表土回覆 | 100m3 | 124.87 | 7.5 | 0.83 | 82.80 | 2.32 | 3.87 | 4.12 | 7.49 | 10.31 |

表4-8  水土流失防治效果表

| 序号 | 指标名称 | 计算公式 | 计算依据 | 单位 | 数量 | 设计达标值 | 目标值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水土流失治理度（%） | 水土流失治理度（%）=水土流失治理达标面积/水土流失总面积×100%， | 水土流失治理达标面积 | hm2 | 0.012 | 99.83 | 95 | 达标 |
|  |  |  | 水土流失总面积 | hm2 | 0.012 |  |  |  |
| 2 | 土壤流失控制比 | 土壤流失控制比=容许土壤流失量/治理后每公里年平均土壤流失量 | 容许土壤流失量 | t/km2a | 200 | 1.05 | 1.0 | 达标 |
|  |  |  | 治理后每公里年平均土壤流失量 | t/km2a | 190 |  |  |  |
| 3 | 渣土防护率 （%） | 渣土防护率（%）=（实际挡护的永久弃渣+实际挡护的临时堆土数量）/（永久弃渣+临时堆土数量）×100% | 实际挡护永久弃渣和临时堆土量 | 万m3 | 0.26 | 99.75 | 97 | 达标 |
|  |  |  | 永久弃渣和临时堆土总量 | 万m3 | 0.26 |  |  |  |
| 4 | 表土保护率 （%） | 表土保护率（%）=保护的表土数量/可剥离表土总量×100% | 保护的表土量 | 万m3 | 0.07 | 99.80 | 95 | 达标 |
|  |  |  | 可剥离表土量 | 万m3 | 0.07 |  |  |  |
| 5 | 林草植被恢复率 （%） | 项目区内林草类植被面积/可恢复 林草植被面积×100% | 林草植被面积 | hm2 | 0.012 | 99.86 | 97 | 达标 |
|  |  |  | 可恢复林草植被面积 | hm2 | 0.012 |  |  |  |
| 6 | 林草覆盖率 （%） | 项目区内林草类植被面积/项目 建设区面积×100% | 林草植被面积 | hm2 | 0.012 | 26 | 22 | 符合要求 |
|  |  |  | 项目建设区总面积 | hm2 | 0.552 |  |  |  |

说明：由于考虑主体防火安全，该项目区场地基本全部硬化，故植被覆盖率未能达到一级标准。但是，项目区内无裸露地表，未发现水土流失较为敏感的区域。项目区占地范围内大部分地面已水泥硬化，在一定程度上减少了水土流失，符合水土保持的要求

## 5.水土保持管理

1. 施工单位应严格按照主体工程的设计文件以及经主管部门审理的水土保持 方案报告表的设计进行施工，在施工手册中给出水土保持实施细则。

2. 建立健全的管理机制，加强监督管理水土保持方案设计的各项措施的实施效 果；在施工过程中施工单位应定期向建设单位和当地主管部门汇报水土保持工作情况。

3. 根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》 (水保[2019] 160 号)中：“水土保持方案报告表实施承诺制管理，实施承诺制管理的 项目，水土保持设施验收报备时，只需要提交水土保持设施验收鉴定书，其水土保持 验收组中应当有至少一名省级水行政主管部门水土保持方案专家库专家”。主体工程完工后，水土保持设施验收由建设单位自主验收，至少一名省级水行政主管部门水土保持方案专家库专家参加验收会议，形成水土保持设施验收鉴定书，明确水土保持设施验收合格的结论。水土保持设施验收合格后，生产建设项目方可通过竣工验收和投产使用。

除按照国家规定需要保密的情形外，生产建设单位应当在水土保持设施验收合格后，通过其官方网站或者其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收鉴定书。对于公众反映的主要问题和意见，生产建设单位应当及时给予处理或者回应。

生产建设单位应在向社会公开水土保持设施验收鉴定书后、生产建设项目投产使 用前，向当地水行政主管部门报备水土保持设施验收鉴定书。生产建设单位、水土保 持方案省级专家需对验收鉴定书的真实性负责。

### 附件

### 附件1  批复

### 附件 2 占地手续

### 附件 3 营业执照

### 附件4  地位置图

### 附件5 水系图

### 附件6  专家评审意见

# Text boxes

项目区

项目区