宽城恒运铁粉精选有限公司

龙腾炸药库项目

水土保持方案报告表

建设单位：宽城恒运铁粉精选有限公司

编制单位：承德双拓水利技术服务有限公司

二〇二二年九月

类别：建设类

宽城恒运铁粉精选有限公司龙腾炸药库项目

水土保持方案报告表

送审单位：        宽城恒运铁粉精选有限公司

法定代表人：                   才凯军

地         址： 河北省宽城满族自治县桲罗台镇炮岭村

联  系  人：          张志文

电     话：        15831469345

报送时间：        2022年9月

中华人民共和国水利部制

| 项目概况 | 位 置 | 本项目位于承德市宽城满族自治县桲罗台镇炮岭村， 项目中心地理坐标：北纬40°26′57.84″，东经：118°24′55.8″。 |
| --- | --- | --- |
|  | 建设内容 | 主要修建炸药库、雷管库、泵房、门卫及看护房等。总占地面积为0.75 hm2。存储炸药25吨，雷管7万发。 |
|  | 建设性质 | 新建 | 总投资 | 200万元 |
|  | 土建投资 | 60万元 | 占地面积（hm2） | 永久：0.75 |
|  |  |  |  | 临时：0 |
|  | 动工时间 | 2008年4月 | 完工时间 | 2008年11月 |
|  | 土石方量 | 挖方 | 填方 | 区间调入 | 区间调出 |
|  |  | 1.13万m3 | 1.13万m3 | 0 | 0 |
|  | 取土（石、砂）场 | 无 |
|  | 弃土（石、砂）场 | 无 |
| 项目区概况 | 涉及重点防治区情况 | 燕山国家级水土流失重点预防区 | 地貌类型 | 低山区 |
|  | 原地貌土壤侵蚀模数 [t/（km2·a）] | 800 | 容许土壤流失量 [t/（km2·a）] | 200 |
| 项目选址（线）水土保持评价 | 本项目选址不在生态红线内、未占用基本农田，选址符合水土保持要求。 |
| 预测水土流失总量 | 32.37 t |
| 防治责任范围 | 0.75 hm2 |
| 防治标准等级及目标 | 防治标准等级 | 北方土石山区一级标准 |
|  | 水土流失治理度（%） | 95 | 土壤流失控制比 | 1 |
|  | 渣土防护率（%） | 97 | 表土保护率（%） | 95 |
|  | 林草植被恢复率（%） | 97 | 林草覆盖率（%） | 26 |
| 防治分区 | 工程措施 | 植物措施 | 临时措施 |
| 建构筑物区 | 表土剥离0.08万m3，表土回覆0.12万m3，浆砌石排水沟349m，浆砌石挡墙7m | 全面整地0.34 hm2，撒播草籽20.40 kg | 土质排水沟50m |
| 道路及硬化区 | 浆砌石排水沟146m，表土剥离0.04万m3 |  |  |
| 水土保持总投资 | 工程措施 | 18.50万元 | 植物措施 | 0.08万元 |
|  | 临时措施 | 0.39万元 | 水土保持补偿费 | 1.04万元 |
|  | 独立费 | 建设管理费 | 0.38万元 |
|  |  | 工程建设监理费 | 1.00万元 |
|  |  | 科研勘测设计费 | 3.00万元 |
|  | 总投资 | 28.18万元 |
| 编制单位 | 承德双拓水利技术服务有限公司 | 建设单位 | 宽城恒运铁粉精选有限公司 |
| 法人代表 | 孙启航 | 法人代表 | 才凯军 |
| 地址 | 河北省承德市宽城满族自治县宽城镇上河西裕河北路新汽车站商业楼一层201室 | 地址 | 河北省宽城满族自治县桲罗台镇炮岭村 |
| 邮箱 | 067000 | 邮编 | 067000 |
| 联系人及电话 | 孙启航 15133885533 | 联系人及电话 | 张志文 15831469345 |
| 电子信箱 | 573527563@qq.com | 电子信箱 |  |
| 传真 |  | 传真 |  |

宽城恒运铁粉精选有限公司龙腾炸药库项目

水土保持方案报告表

责任页

（承德双拓水利技术服务有限公司）

批 准： 孙启航

核 定： 孙启航

审 查： 石彦涛

校 核： 于海涛

编 写： 刘  杰

## 1  项目简况

## 1.1项目简介

### 1.1.1项目基本情况

1.1.1.1项目建设必要性

宽城满族自治县地处燕山山脉，工业基础较为薄弱，耕地面积较少，但是，宽城满族自治县境内矿产资源较为丰富，以黄金、铁矿、石材为主。宽城满族自治县政府把开发矿产资源作为强县富民的重要举措。根据各个矿山开采需要，火工品成为生产必需品。因此，为了保证给各个矿点的火工品配送及时，减少火工品的流通环节，减少安全隐患，增加效益，炸药库项目的建设是非常有必要的。

1.1.1.2基本情况

宽城恒运铁粉精选有限公司龙腾炸药库项目位于承德市宽城满族自治县桲罗台镇炮岭村，中心地理位置坐标为：北纬40°26′57.84″，东经：118°24′55.8″。东侧约187m处为乡级公路炮沙线（炮岭至沙窝店），西北侧约1.72km处为闯王河。

建设内容：规划占地面积7459 m2（11.19亩），主要修建炸药库两间154平方米、雷管库一间79平方米、泵房19平方米、看护房一间22平方米及防爆堆1座等。储存炸药25吨，雷管7万发。

项目总占地面积为0.75 hm2（11.19亩），其中建构筑物区占地面积为0.40 hm2，道路及硬化区占地面积为0.35 hm2。

本项目总投资200万元，其中土建投资60万元。投资均由企业自筹。

本项目建设期土石方开挖总量为2.26万m3，开挖土石方量为1.13万m3（包括表土量0.12万m3），回填土石方量为1.13万m3（包括表土量0.12万m3）。无借方，无弃方。

### 1.1.2项目前期工作情况

一、项目前期工作情况

宽城恒运铁粉精选有限公司龙腾炸药库项目取得宽城满族自治县解决房地产开发建设项目遗留问题现状认定意见并联审核表各部门单位的同意。

## 1.2 项目组成及工程布置

### 1.2.1项目组成

项目由建构筑物区及道路及硬化区组成，总占地面积0.75 hm2，全部为永久占地。建构筑物区占地0.40 hm2，道路及硬化区占地0.35 hm2。本项目区占地类型为仓储用地。

1、平面布置

（1）建构筑物区

建构筑物区占地面积0.40 hm2。主要包括雷管库、炸药库等，全部为砖混结构，主要占地类型为仓储用地。

照片1  建构筑物区（雷管库）

照片2  建构筑物区（炸药库）

（2）道路及硬化区

道路及硬化区占地面积为0.35 hm2，项目区道路均已硬化。占地类型仓储用地。

照片3  道路及硬化区

- 竖向布置

本项目位于宽城满族自治县桲罗台镇炮岭村，项目区高程位于343 m-354 m之间。

### 1.2.2 给排水

项目区用水来源于自备水井。本项目区内设有消防水池，建构筑物区外侧主体已布置浆砌石排水沟，项目区内排水通过排水沟导入消防水池，作为备用水源。

### 1.2.3供配电

项目供电由桲罗台镇炮岭村供电管网提供，供电量能满足项目用电需求。

### 1.2.4交通

项目区周边交通较为便利，东侧有乡级公路炮沙线经过，进入项目区道路为村村通运输路。

## 1.3设计水平年

根据《关于印发<生产建设项目水土保持方案技术审查要点>的通知》、《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T 50434-2018）等技术标准结合水土保持方案设计深度应与主体工程保持一致，本项目已建设完成，故方案编制深度为初步设计阶段。设计水平年即为2023年。

## 1.4水土流失防治责任范围

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），生产建设项目水土流失防治责任范围为依法应承担水土流失防治义务的区域，包括永久占地、临时占地。本项目水土流失防治责任范围面积 0.75 hm2，全部为永久占地。

## 1.5水土流失防治目标

### 1.5.1执行标准等级

依据《生产建设项目水土流失防治标准》（GB/T50434-2018）中 4.0.1 第一款，“项目位于各级人民政府和相关机构确定的水土流失重点预防区和重点治理区、饮用水水源保护区、水功能一级区的保护区和保留区、自然保护区、世界文化和自然遗产地、风景名胜区、地质公园、森林公园、重要湿地，且不能避让的，以及位于县级及以上城市区域的，应执行一级标准”。

根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保[2013]188 号），项目区属于燕山国家级水土流失重点预防区，确定本项目水土流失防治标准执行北方土石山区一级标准。

### 1.5.2防治目标

水土流失防治指标目标值根据相关规定的要求经调整后，应达到：水土流失总治理度达到 95%、土壤流失控制比 1.0，渣土防护率 97%，表土保护率 95%，植被恢复率 97%，林草覆盖率 26%。

表1-1防治目标计算表

| 防治目标 | 一级指标 | 调整参数 | 调整后目标 |
| --- | --- | --- | --- |
| 水土流失总治理度（%） | 95 | 不做调整 | 95 |
| 土壤流失控制比 | 0.9 | 侵蚀强度为轻度，绝对值应≥1 | 1.0 |
| 渣土防护率（%） | 97 | 不做调整 | 97 |
| 表土保护率（%） | 95 | 不做调整 | 95 |
| 植被恢复率（%） | 97 | 不做调整 | 97 |
| 林草覆盖率（%） | 25 | 位于燕山国家级水土流失重点预防区，提高1% | 26 |

## 1.6 施工方法及施工工艺

1、场地平整和填筑

本项目采用堆土机进行场地平整，以减少施工期限。首先采用推土机平推场地表层的杂物，场地平整由中心向四周找坡，为施工期间排水做好准备。

施工前期场地平整及地形调整主要用于调整场地原始地形以方便施工，施工后期地形调整主要为达到规划设计的景观地形及设计高程，场地平整均采用推土机、铲运机、自卸车联合操作。场地平整时采用推土机平推前进的方式进行，自卸车倒运土方至规定处；土方填筑依照施工规程进行，分区域进行地形调整，各区域均需分层填压，确保填土密实度达到规范标准。

场地平整及土方填筑时注意施工时避开大风、暴雨天气。

## 1.7工程占地

本工程占地面积为0.75 hm2，全部为永久占地。占地类型全部为仓储用地。工程占地情况见表1-2。

表1-2  工程占地面积统计表      单位：hm2

| 建设项目 | 占地面积 | 占地性质 | 占地类型 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 永久占地 | 临时占地 | 仓储用地 |
| 建构筑物区 | 0.40 | 0.40 |  | 0.40 |
| 道路及硬化区 | 0.35 | 0.35 |  | 0.35 |
| 总计 | 0.75 | 0.75 |  | 0.75 |

## 1.8土石方平衡

本工程挖方主要为表土剥离、基础开挖等，工程填方主要包括绿化覆土、基础回填等单项工程。根据土石方平衡计算公式：

开挖+调入+外借=回填+调出+废弃

并按开挖、回填、外借、废弃分项统计。统计结果能同时满足上述公式，说明主体工程做到了土石方平衡。

根据现场勘察，本项目场地比较平整，不需要大挖大填。本项目的土石方主要是场地平整、修建浆砌石排水沟等措施时的挖填方量。经调查，本项目挖填方总量约2.26万m3，挖方总量1.13万m3（包括表土0.12万m3），填方1.13万m3（包括表土0.12万m3），无借方，无弃方。

- 表土情况

根据本项目场地实地勘察，施工前期对占地面积范围内可收集表土的区域进行表土剥离，可剥离表土约0.12万m3。全部回填于建构筑物区进行区域绿化。

- 土石方情况

1、建构筑物区基础开挖

本项目建构筑物区占地总面积为0.40 hm2，构筑物基础开挖土方共计0.60万m3（包括表土0.08万m3）。

2、道路及硬化区地形调整

结合项目区现状及设计高程，道路及硬化区需对地形调整，共开挖土方0.53万m3（包括表土0.04万m3）。

表1-3  土石方平衡表  单位：万m3

| 项目 分区 | 挖方 | 填方 | 调运 | 借方 | 弃方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 调入 | 调出 |  |  |
|  | 表土 | 土石方 | 表土 | 土石方 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 | 数量 | 来源 | 数量 | 去向 |
| ①建构筑物区 | 0.08 | 0.52 | 0.12 | 1.01 | 0.53 | ② |  |  |  |  |  |  |
| ②道路及硬化区 | 0.04 | 0.49 |  |  |  |  | 0.53 | ① |  |  |  |  |
| 合计 | 0.12 | 1.01 | 0.12 | 1.01 | 0.53 |  | 0.53 |  |  |  |  |  |

## 1.8拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建

本项目建设不涉及拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建。

## 1.9施工进度安排

本项目施工总进度为8个月，项目已于2008年4月开工，于2008年11月完工。

## 1.10自然概况

项目区气候类型属温带大陆性季风气候，夏季炎热多雨，冬季寒冷干燥。多年平均气温8.6℃，一月最冷，平均气温-7.6℃，七月最热平均气温23.9℃。多年平均降水量为610.1 mm，历年最大降水量899.18mm(1990年)，一日最大降水量161.4mm(1994年7月13日)，10年一遇1小时降水量61mm，且年内降水不均匀，降水量集中于6-8月份。多年平均蒸发量1468.7mm，无霜期平均为160d，最大冻土层深度1.20m。全年以偏北风为主，年平均风速1.0m/s。年平均日照时间2397h。

本项目所在区域地表水属闯王河，为滦河一级支流，发源于桲罗台镇白草洼，流经闯王台，在永存村汇入潘家口水库。河道总长6.2km，流域面积36.88km2。

项目区土壤以褐土为主，pH值在6.5～7.5之间，土层均厚0.2m。根据卫片影像解译及现场调查结果，项目区内次生植物种类较多，群落中植物成分相对简单，没有国家及省级法定保护的植物种类。植被郁闭度0.2～0.5，植被覆盖度平均约60%，优势种主要为壳斗科栎属、杨柳科以及松科植物。次生植被主要有山杏、油松、荆棘等。

本区新生代构造活动微弱，为稳定隆起区域，不具备发震构造，根据地震动参数区划图（GB18306—2015），地震动峰值加速度为0.05g，地震动反应谱特征周期为0.45s，地震基本烈度为Ⅵ度。

根据《全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果》（办水保［2013］188号），项目区位于滦河流域，属燕山国家级水土流失重点预防区。项目区属冀北土石山区，土壤侵蚀强度为轻度。项目区土壤侵蚀以水力侵蚀为主，容许土壤流失量为200 t/km2·a。

## 2项目水土保持评价

## 2.1 主体工程选址（线）水土保持评价

本项目为建设类项目，不属于《产业结构调整指导目录（2011年本）》（2013 年修正）中限制类、淘汰类项目，不属于《国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》确定的禁止开发区域内不符合主体功能定位的开发建设项目。本项目建设符合国家及地方规划。

本报告表根据《中华人民共和国水土保持法》、《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）的相关规定，本方案对主体工程选址进行水土保持制约性因素分析与评价。

1、根据《中华人民共和国水土保持法》进行评价

本项目不属于在二十五度以上陡坡地开垦种植农作物的建设项目；不属于崩塌、滑坡危险区和泥石流易发区从事取土、挖砂、采石等可能造成水土流失的项目，项目选址不属于水土流失严重、生态脆弱的地区；项目建设不涉及禁止开垦、开发植物保护带。项目区属燕山国家级水土流失重点预防区，存在一定的限制性因素。本方案补充要求项目建设提高防治标准，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，有效控制可能造成的水土流失。提高防治标准后，项目选址符合《中华人民共和国水土保持法》中关于项目选址的要求。

2、根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）进行评价

本项目选址不属于河流两岸、湖泊和水库周边植物保护带，不占用全国水土保持监测网络中的水土保持监测站点、重点试验区及国家确定的水土保持长期定位观测站。但项目选址属于燕山国家级水土流失重点预防区无法避让，存在一定的限制性因素。

本方案水土流失防治标准执行北方土石山区一级标准。工程施工过程中，加强施工过程中临时措施布设，有效降低水土流失的发生。本方案通过提出相应的水土保持防护措施及施工管理建议，优化施工工艺，减少地表扰动和植被损坏范围，项目建设可以满足水土保持约束性规定的要求。

## 2.2 建设方案与布局水土保持评价

### 2.2.1建设方案评价

本项目属于建设类项目，项目无法避让燕山国家级水土流失重点预防区，工程占地面积较小，主体工程设计时考虑了土方量，尽量利用现有地形布设构筑物，主要构筑物集约型设计，不存在高填深挖的情况，整体土方量较小，基本符合水土保持的要求。

本项目占地规模较小，项目充分利用现有地形高差，工程建设扰动地表面积较小，符合水土保持的要求。

### 2.2.2工程占地评价

项目占地面积为 0.75 hm2，从占地类型看，本项目占地类型为仓储用地，符合水土保持的要求。本项目施工临建工程与主体工程紧密衔接，做到尽量减小施工扰动面积、减轻对周围环境的影响，符合建设类项目水土流失防治标准的规定，项目建成后有利于改善现状征地范围内的水土流失现状，不存在水土保持限制性因素。

### 2.2.3土石方平衡评价

土石方挖填总量为2.26万m3，其中挖方总量为1.13万m3，填方总量为1.13万m3。本项目施工期间土方挖填平衡，无弃方，无借方。

由于本项目已建设完成，经查看施工日志和监理日志，项目区建设前期对可收集表土区域进行表土剥离，共剥离0.12万m3，施工结束后全部回填至建构筑物区用于绿化覆土。

本项目建设期间土方挖填平衡。主体工程对开挖土方进行了合理利用，项目区内土方调运节点适宜，运距合理。工程土方平衡方面无水土保持限制性因素。

### 2.2.4取土（石、砂）场设置评价

本项目无借方，本项目建材全部采用商业购买，本项目不设置取土（料）场地，不存在制约性因素。

### 2.2.5弃土（石、渣）场设置评价

本项目无弃方，不单独设置弃土场，不存在制约性因素。

### 2.2.6 施工方法与工艺评价

项目周边水、电、道路等设施均较为完整，不需进行“三通”工程；可以满足工程建设所需材料、设备、机械等的运输要求。施工过程中主要采用机械施工为主，有利于缩短施工时限，减少地表裸露时间，符合水土保持的要求。

从水土保持角度看，施工过程中加强组织与管理，可有效防止施工期间新增水土流失量的产生，符合水土保持技术要求。

### 2.2.7 主体工程中具有水土保持功能工程的评价

1、地表硬化

本项目建构筑物修建完成后，部分道路进行硬化，硬化面积共0.34 hm2。

硬化后的地表能避免雨滴溅蚀和地表径流冲刷产生的水土流失，有效防止土壤侵蚀，具有显著的水土保持功能，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018）附录D，地表硬化的措施不界定为水土保持措施。

2、表土收集

本项目施工前，对项目区占地区域进行表土收集，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），表土收集界定为水土保持措施，其投资纳入主体已列的水土保持投资。

3、表土回覆

建构筑物区施工结束后，对部分区域进行覆土整地工程，覆土厚度为0.35m，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），本方案将覆土整地工程界定为水土保持工程，纳入水土保持投资。

4、建构筑物区绿化

建构筑物区共布置绿化面积约0.34 hm2，植物措施的实施既有利于项目区整体绿化效果，同时能够覆盖裸露地表，增加地表植被覆盖度；植物措施根系具有良好的固土保水功能，有利于水土保持工作。根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），本方案将建构筑物区绿化界定为水土保持工程，纳入水土保持投资。

5、建构筑物区布置土质排水沟

经查看施工日志，施工期间，本项目位于建构筑物区布置了土质排水沟，减少了施工期间的水土流失。根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），本方案将建构筑物区布置的土质排水沟界定为水土保持工程，纳入水土保持投资。

6、建构筑物区布置浆砌石排水沟

建构筑物区（雷管库和炸药库外侧）布置浆砌石排水沟，有效减少了水土流失。根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），本方案将建构筑物区布置的浆砌石排水沟界定为水土保持工程，纳入水土保持投资。

7、建构筑物区布置浆砌石挡墙

建构筑物区（看护房）南侧布置浆砌石挡墙，根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），本方案将建构筑物区布置的浆砌石挡墙界定为水土保持工程，纳入水土保持投资。

8、道路及硬化区布置浆砌石排水沟

道路及硬化区布置浆砌石排水沟，有效减少了水土流失。根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），本方案将道路及硬化区布置的浆砌石排水沟界定为水土保持工程，纳入水土保持投资。

## 2.3 主体工程设计中水土保持措施界定

依据《生产建设项目水土保持技术标准》(GB50433-2018)的要求，确定该项目纳入具有水土保持功能的工程有表土收集、全面整地、撒播草籽等，水保投资共计18.60万元。主体工程中具有水土保持功能的工程量汇总见表2-1。

表2-1  主体设计中具有水土保持功能措施工程量及投资

| 项 目 | 单 位 | 工程量 | 投资（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 表土收集 | 万m3 | 0.08 | 0.34 |
|  | 表土回覆 | 万m3 | 0.12 | 0.14 |
|  | 全面整地 | hm2 | 0.34 | 0.02 |
|  | 撒播草籽 | kg | 20.40 | 0.06 |
|  | 浆砌石排水沟 | m | 349 | 12.50 |
|  | 浆砌石挡墙 | m | 7 | 0.10 |
|  | 土质排水沟 | m | 50 | 0.02 |
| 道路及硬化区 | 表土收集 | 万m3 | 0.04 | 0.17 |
|  | 浆砌石排水沟 | m | 146 | 5.25 |
| 合计 | 18.60 |

## 3水土流失分析与预测

## 3.1 水土流失现状

项目区位于宽城满族自治县桲罗台镇炮岭村，项目区属于全国水土保持区划中的北方土石山区，根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区容许土壤侵蚀模数为200t/（km2·a）。根据《水利部办公厅关于印发<全国水土保持规划国家级水土流失重点预防区和重点治理区复核划分成果>的通知》（办水保[2013]188号），本项目所在的宽城满族自治县属燕山国家级水土流失重点预防区。项目区水土流失现状调查采用遥感结合现场调查的方法，确定水土流失类型以水力侵蚀为主，现状侵蚀强度为轻度；通过对地形地貌、土地利用现状的综合分析，平均侵蚀模数确定800 t/km2·a左右。

## 3.2 水土流失影响因素分析

### 3.2.1扰动地表预测

通过对主体工程施工过程中占压、利用土地的情况进行预测统计。本项目扰动地表面积为项目总占地面积为0.75 hm2，包括建构筑物区和道路及硬化区。

### 3.2.2损毁植被面积预测

项目原地貌为仓储用地，对主体工程施工过程中损毁植被面积进行预测统计，项目建设损毁植被面积0.75 hm2。

### 3.2.3废弃土（石、渣）量

通过现场调查及统计资料，本项目土石方开挖量为1.13万m3，全部回填项目区低洼区及进行表土回覆，不对周围环境产生影响，符合水土保持要求。

## 3.3 土壤流失量预测

### 3.3.1预测与预测单元

根据水土保持防治分区、水土流失预测划分为 2 个预测单元建构筑物区和道路及硬化区。

表3-1   水土流失预测单元划分情况表

| 序号 | 分区 | 主要施工内容 | 面积/hm2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建构筑物区 | 建构筑物 | 0.40 |
| 2 | 道路及硬化区 | 机械施工 | 0.35 |

### 3.3.2预测与预测时段

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB50433-2018），工程水土流失预测时段分为建设期（含施工准备期），自然恢复期。

本项目建设生产引起的水土流失主要发生在施工期。建设施工期间由于开挖基槽、堆弃土石等，破坏了项目区原有地表形态，扰动了表土结构，致使土体抗蚀能力降低；工程建设完成后，虽然不再对地表进行扰动，但植被恢复达到郁闭、发挥水保作用尚需一定时间，仍有一定的水土流失。

本项目于2008年4月开工建设，于2008年11月完工，施工期为8个月，施工期预测时段取1年。自然恢复期取2年。水土流失预测时段见表3-2。

表3-2   水土流失预测时段一览表

| 预测单元 | 建设期 | 自然恢复期 |
| --- | --- | --- |
|  | 预测面积/hm2 | 预测时段/a | 预测面积/hm2 | 预测时段/a |
| 建构筑物区 | 0.40 | 1 | 0.34 | 2 |
| 道路及硬化区 | 0.35 | 1 |  |  |
| 总计 | 0.75 |  |  |  |

### 3.3.3土壤侵蚀模数

- 原地貌土壤侵蚀模数的确定

本项目土壤侵蚀背景值是根据区域土壤侵蚀背景资料、水土保持规划资料，结合项目区地形地貌、土地利用现状、降雨情况、土壤类型、植被覆盖等进行综合分析，经现场踏勘、调查并查看历史影像综合确定。

工程占地类型为仓储用地，主要土壤侵蚀类型为水力侵蚀。综合土地利用现状，经过现场调查，该区域的土壤侵蚀为轻度，项目区年平均土壤侵蚀模数取800 t/km2·a。

- 扰动后土壤侵蚀模数确定

本项目地表扰动后土壤侵蚀模数的确定综合考虑上地形地貌、主体工程布置、施工工艺、施工时段等因素，建设期各防治分区土壤侵蚀模数，取3500 t/km2·a；自然恢复期期间，侵蚀模数取值范围1000-800 t/km2•a；从自然恢复期第一年至第二年，侵蚀模数逐渐降低。

表3-3  本项目原地貌及扰动后土壤侵蚀模数表

| 项目 | 建设期土壤侵蚀模数（t/km2·a） | 自然恢复期土壤侵蚀模数（t/km2·a） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 第一年 | 第二年 |
| 建构筑物区 | 3500 | 1000 | 800 |
| 道路及硬化区 | 3500 | 1000 | 800 |

### 3.3.4预测结果

- 水土流失量预测

根据可能造成水土流失面积、水土流失背景值和水土流失强度预测值等，计算土壤侵蚀（流失）量，经计算，原地貌土壤流失量为12.40 t，建设期土壤流失量为26.25 t，自然恢复期水土流失量为6.12t，新增土壤流失量为19.97t。预测结果见表3-4。

表3-4 原地貌水土流失量预测结果表

| 预测单元 | 预测时段（年） | 侵蚀模数（t/km2•a） | 面积（hm2） | 合计（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 3 | 800 | 0.40 | 9.60 |
| 道路及硬化区 | 1 | 800 | 0.35 | 2.80 |
| 合计 |  |  | 0.75 | 12.40 |

注：预测时长包括项目建设期与自然恢复期

表3-5 施工期土壤流失量预测表

| 预测单元 | 预测时段（年） | 侵蚀模数（t/km2•a） | 面积（hm2） | 合计（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 1 | 3500 | 0.40 | 14.00 |
| 道路及硬化区 | 1 | 3500 | 0.35 | 12.25 |
| 合计 |  |  | 0.75 | 26.25 |

表3-6 自然恢复期土壤流失量预测表

| 预测单元 | 预测面积（hm2） | 预测时长（a） | 侵蚀模数（t/km2•a） | 土壤流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 第一年 | 第二年 |  |
| 建构筑物区 | 0.34 | 2.0 | 3.40 | 2.72 | 6.12 |
| 合计 | 0.34 |  | 3.40 | 2.72 | 6.12 |

表3-7  水土流失量汇总表

| 预测单元 | 原地貌（t） | 施工期（t） | 自然恢复期（t） | 新增水土流失量（t） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 9.60 | 14.00 | 6.12 | 10.52 |
| 道路及硬化区 | 2.80 | 12.25 |  | 9.45 |
| 合计 | 12.40 | 26.25 | 6.12 | 19.97 |

## 3.4 水土流失现状危害分析

1、项目建设对原生地貌产生破坏、植物损毁，使其截留降水、涵蓄水分、滞缓径流、固土拦泥的作用降低，降低土壤的抗侵蚀能力，造成水土保持功能下降，加剧水土流失，造成水土资源浪费。

2、工程施工形成大量的松散土方，在大风作用下可能形成扬尘，造成面源污染；松散土方的临时堆放期间如不采取水土流失防治措施，在暴雨径流作用下，极易引发水土流失。

3、工程施工形成大量的松散土方，在大风作用下可能形成扬尘，造成面源污染；松散土方的临时堆放期间如不采取水土流失防治措施，在暴雨径流作用下，极易引发水土流失。

## 4水土保持措施

## 4.1 防治分区划分

结合工程施工区布局、地形地貌、水土流失特点及防治方向，划分水土流失防治分区，确定各防治分区的任务，因地制宜，因害设防，分区分类布设水土保持措施，以实现水土保持方案的防治目标。

根据工程建设特点，结合工程施工区布局，将项目划分为2个一级防治分区，即建构筑物区和道路及硬化区。

各水土保持防治分区施工特点及主要水土流失因素情况见表4-1。

表4-1  水土保持防治分区划分表

| 序号 | 防治分区 | 占地面积（hm2） | 建设项目 | 施工特点 | 水土流失因素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建构筑物区 | 0.40 | 建筑物基础开挖 | 机械作业，土石方挖填量大 | 扰动地表 |
| 2 | 道路及硬化区 | 0.35 | 基础开挖 | 机械作业，土石方挖填量大 | 扰动地表 |

## 4.2 措施总体布局

结合项目建设特点，水土流失严重区域主要为建构筑物区，本方案水土流失防治本着从重点难点入手、有实际意义、可操作性强的原则，提出项目的水土流失防治方案，将防治重点放在土石方开挖部位。总体布局为工程措施与植物措施有机结合，充分发挥工程措施的控制性和时效性，保证在短期内遏制或减少水土流失，利用林草和土地整治措施保持土壤，涵养水源，保护新生地表。水土流失防治措施主要采用工程措施、临时措施、管理措施与主体工程绿化、拦挡等相结合的综合防治措施，在时间和空间上形成个完整的水土保持防治体系。

（1）工程措施。根据本项目的特殊性，本方案已布置排水措施，在建构筑物区、道路及硬化区布置浆砌石排水沟。

（2）植物措施。本项目已在建构筑物区进行全面整地，并进行撒播草籽。

（3）临时措施。施工期，本项目已在建构筑物区布置土质排水沟。

（4）施工管理要求。土方作业避开雨天及大风天气施工，土石料运输车辆应遮盖，施工场地及道路定期清扫，洒水降尘。

表4-2  水土保持措施总体布局表

| 序号 | 防治分区 | 措施类型 | 水土保持措施内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建构筑物区 | 工程措施 | 表土剥离※ |
|  |  |  | 表土回覆※ |
|  |  |  | 浆砌石排水沟※ |
|  |  |  | 浆砌石挡墙※ |
|  |  | 植物措施 | 全面整地、撒播草籽※ |
|  |  | 临时措施 | 土质排水沟※ |
| 2 | 道路及硬化区 | 工程措施 | 表土剥离※ |
|  |  |  | 浆砌石排水沟※ |

注：表格中加※——主体已有措施

## 4.3 分区防治措施布设

### 4.3.1分区防治措施

1、建构筑物区水土保持措施布设

（1）工程措施

主体已有措施：

- 表土剥离：施工前期对部分区域进行表土收集，收集面积为0.40 hm2，剥离厚度为20cm，共剥离表土方量为0.08万m3。

- 表土回覆：施工结束后，对炸药库空闲区域进行表土回覆，覆土面积为0.34 hm2，平均回覆厚度为0.35 m，共回覆表土方量为0.12万m3。

- 浆砌石排水沟：主体已修筑浆砌石排水沟349m，规格为高0.5米，宽0.5米。土石方开挖量523.50m3，浆砌石砌筑量436.25m3。

- 浆砌石挡墙：主体已在看护房南侧布置浆砌石挡墙7m，规格为高1m，宽0.5m，所需浆砌石砌筑量3.5 m3。

（2）植物措施

主体已有措施：

1）全面整地：施工结束后，建构筑物区部分区域经表土回覆后，进行全面整地，预计全面整地面积为0.34 hm2，采用人工整地，为绿化做准备。

2）撒播草籽：企业对建构筑物区部分区域，进行撒播早熟禾草籽，面积为0.34 hm2。草籽每公顷播撒量为60 kg，共需草籽20.40 kg。

（3）临时措施

主体已有措施：

土质排水沟：经现场调查和查看施工日志，施工期间，本项目已布置土质排水沟50 m，土质排水沟设计断面为梯形，顶宽1.0m，底宽0.4m，深0.3m，边坡比1：1，土石方开挖量为10.50 m3。

2、道路及硬化区水土保持措施布设

（1）工程措施

主体已有措施：

- 表土剥离：施工前期对地表表土进行收集，剥离厚度为10cm，共剥离表土方量为0.04 万m3。

- 浆砌石排水沟：主体已修筑浆砌石排水沟146m，规格为高0.5米，宽0.5米。土石方开挖量219 m3，浆砌石砌筑量182.50 m3。

### 4.3.2防治措施工程量汇总

本项目水土保持措施类型包括工程措施、植物措施和临时措。根据现场勘查，本项目已布置工程措施及植物措施，基本无水土流失现象，故本方案无新增水土保持措施。水土保持措施工程量汇总见表4-3。

表4-3  水土保持措施工程量汇总表

| 防治分区或措施类型 | 措施名称 | 措施内容 | 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物区 |  |  |  |
| 工程措施 | 表土剥离 | 剥离表土 | 万m3 | 0.08 |
|  | 表土回覆 | 回覆表土 | 万m3 | 0.12 |
|  | 浆砌石排水沟 | 土石方开挖量 | m3 | 523.50 |
|  |  | 浆砌石砌筑 | m3 | 436.25 |
|  | 浆砌石挡墙 | 浆砌石砌筑 | m3 | 3.50 |
| 植物措施 | 全面整地 | 整地面积 | hm2 | 0.34 |
|  | 撒播草籽 | 草籽 | kg | 20.40 |
| 临时措施 | 土质排水沟 | 土石方开挖量 | m3 | 10.50 |
| 道路及硬化区 |  |  |  |
| 工程措施 | 表土剥离 | 剥离表土 | 万m3 | 0.04 |
|  | 浆砌石排水沟 | 土石方开挖量 | m3 | 219 |
|  |  | 浆砌石砌筑 | m3 | 182.50 |

## 5 水土保持投资概算及效益分析

## 5.1 投资概算

### 5.1.1编制原则及依据

5.1.1.1编制原则

1、水土保持投资概算的价格水平年、人工单价、主要材料、材料价格、施工机械、概算定额、取费项目及费率应与主体工程一致。

2、主体工程概算定额中未明确的，采用水土保持或相关行业的定额、取费项目及费率。

3、编制依据主要采用水利部《开发建设项目水土保持工程投资概（估）算编制规定》（水总[2003]67号）、《水土保持工程概算定额》及相关行业、地方标准和当地现行价。水土保持投资费用构成按《开发建设项目水土保持工程概（估）算编制规定》执行。

4、水土保持投资概算总表按工程措施、植物措施、临时工程和独立费用、基本预备费、水土保持补偿费等6部分计列。分部工程概算表、分年度投资表按照防治分区计列上述各项投资。

5、水土保持投资概算价格水平年为2022年第一季度。

5.1.1.2编制依据

1、《水土保持工程概（估）算编制规定》（水利部水总［2003］67 号）；

2、《水土保持工程概算定额》（水利部水总［2003］67 号）；

3、《水土保持工程施工机械台时费定额》（水利部水总［2003］67 号）；

4、《水利水电工程设计工程量计算规定》（SL328-2005）；

5、《关于公布取消和停止征收 100 项行政事业性收费项目的通告》（财综［2008］ 78 号）；

6、《关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》（发改价格[2015]299 号）；

7、《水利部办公厅关于印发<水利工程营业税改征增值税计价依据调整办法>的通 知》（办水总[2016]132 号）；

8、《关于调整水土保持补偿费收费标准的通知》（冀价行费〔2017〕173 号）；

9、《水利部办公厅关于调整水利工程计价依据增值税计算标准的通知》（办财务函[2019]448 号）；

10、《河北工程建设造价信息》（2020 年第 3 期）。

### 5.1.2 编制说明及概算成果

5.1.2.1编制说明

水土保持投资概算费用由工程措施、植物措施、临时措施、独立费用、基本预备费和水土保持补偿费等构成。

工程措施、植物措施、临时措施投资概算，按设计工程量乘以工程单价计算。主体工程已有的措施按照主体投资计算，不足部分，根据水利部《水土保持工程概（估）算编制规定》进行单价分析。

独立费用包括建设管理费、水土保持监理费、设计费、水土保持验收费等 4 项组成。

5.1.2.2基础单价

（1）人工预算单价

采用主体单价，工程措施7.5元/工时，植物措施7.5元/工时。

（2）材料预算价格

主要材料预算价格采用主体工程的材料预算价格。

（3）苗木与种子预算价格

苗木与种子的预算价格包括材料当地市场价格、运杂费、采购及保管费。

（4）施工用水用电价格

水土保持工程施工用水用电价格和主体工程一致。

（5）机械台时费按照有关规定执行

主体工程中涉及的单价参照主体工程单价，其他按照《水土保持工程概(估)算编制规定》计算。

5.1.2.3 取费标准

1、工程、植物措施单价

水土保持工程措施和植物措施单价由直接工程费、间接费、企业利润和税金组成。其中直接工程费包括直接费、其它直接费和现场经费。

（1）直接工程费

包括直接费、其他直接费和现场经费

①直接费=人工费+材料费+机械使用费

人工费=定额劳动量（工时）×人工预算单价（元/工时）

材料费=定额材料用量×材料预算单价

机械使用费=定额机械使用量（台时）×施工机械台时费

②其他直接费=直接费×其他直接费费率

其他直接费费率，工程措施取 2.5%，植物措施取 1.3%。

③现场经费=直接费×现场经费费率

现场经费费率，工程措施中土石方工程取 4%，土地整治工程取 3%，其他工程取 5%，植物措施取 4%。

（2）间接费=直接工程费×间接费费率

根据办水总[2016]132 号，间接费费率中，工程措施中土石方工程取 4%，其他工程取 4.4%，植物措施取 3.3%。

（3）企业利润=（直接工程费+间接费）×企业利润率

企业利润率，工程措施取 7%，植物措施取 5%。

（4）税金=（直接工程费+间接费+企业利润）×税率

办财务函[2019]448 号，税率取 9%。

2、其他施工临时工程

取一至二部分（工程措施、植物措施）投资之和的 2%计算。

3、基本预备费

按工程措施、植物措施、施工临时工程和独立费用4 项之和的 3%计列，不计价差预备费。

4、水土保持补偿费

根据《关于调整水土保持补偿费收费标准的通知》（冀价行费〔2017〕173号，省物价局、省财政厅、省水利厅，2017年12月25日）；河北省水土保持补偿费按工程征占用土地面积每平方米1.4元一次性征收，不足1平按1平计。本项目总占地面积为0.7459 hm2，经计算，共需要缴纳水土保持补偿费1.0443万元。

5.1.2.4 概算成果

水土保持方案总投资28.18万元，其中工程措施费18.50万元，植物措施费0.08万元，临时措施费0.39万元，独立费用7.38万元，基本预备费0.79万元，水土保持补偿费1.04万元。见表5-1～表5-6。

表5-1  水土保持投资概算总表  单位：万元

| 序号 | 工程或费用名称 | 工程投资 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 建安工程费 | 栽种植费 | 独立费 | 主体已有 | 方案新增 | 合计 |
| 第一部分 工程措施 | 18.50 |  |  | 18.50 |  | 18.50 |
| 一 | 建构筑物区 | 13.08 |  |  | 13.08 |  | 13.08 |
| 二 | 道路及硬化区 | 5.42 |  |  | 5.42 |  | 5.42 |
| 第二部分 植物措施 | 0.02 | 0.06 |  | 0.08 |  | 0.08 |
| 一 | 建构筑物区 | 0.02 | 0.06 |  | 0.08 |  | 0.08 |
| 第三部分 施工临时工程 | 0.39 |  |  | 0.02 | 0.37 | 0.39 |
| 一 | 临时措施 | 0.02 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |
| 1 | 建构筑物区 | 0.02 |  |  | 0.02 |  | 0.02 |
| 二 | 其他施工临时工程 | 0.37 |  |  |  | 0.37 | 0.37 |
| 第四部分 独立费用 |  |  | 7.38 |  |  | 7.38 |
| 一 | 建设管理费 |  |  | 0.38 |  |  | 0.38 |
| 二 | 工程建设监理费 |  |  | 1.00 |  |  | 1.00 |
| 三 | 科研勘测设计费 |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 四 | 水土保持验收报告编制费 |  |  | 3.00 |  |  | 3.00 |
| 一至四部分合计 |  |  |  |  |  | 26.35 |
| 基本预备费 |  |  |  |  |  | 0.79 |
| 静态总投资 |  |  |  |  |  | 27.14 |
| 水土保持补偿费 |  |  |  |  |  | 1.04 |
| 工程总投资 |  |  |  |  |  | 28.18 |

表5-2  工程措施投资概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数 量 | 单价（元） | 主体已设 | 方案新增 | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第一部分 工程措施 |  |  |  | 18.50 |  | 18.50 |
| 一 | 建构筑物区 |  |  |  | 13.08 |  | 13.08 |
| 1 | 表土剥离 | 100m3 | 8 | 421.91 | 0.34 |  | 0.34 |
| 2 | 表土回覆 |  |  |  | 0.14 |  | 0.14 |
| （1） | 人工覆表土 | 100m3 | 12 | 117.71 | 0.14 |  | 0.14 |
| 3 | 浆砌石排水沟 |  |  |  | 12.50 |  | 12.50 |
| （1） | 土石方开挖量 | 100m3 | 5.24 | 2043.80 | 1.07 |  | 1.07 |
| （2） | 浆砌石砌筑 | 100m3 | 4.36 | 26216.21 | 11.43 |  | 11.43 |
| 4 | 浆砌石挡墙 |  |  |  | 0.10 |  | 0.10 |
| （1） | 浆砌石砌筑 | 100m3 | 0.04 | 26216.21 | 0.10 |  | 0.10 |
| 二 | 道路及硬化区 |  |  |  | 5.42 |  | 5.42 |
| 1 | 表土剥离 | 100m3 | 4 | 421.91 | 0.17 |  | 0.17 |
| 2 | 浆砌石排水沟 |  |  |  | 5.25 |  | 5.25 |
| （1） | 土石方开挖量 | 100m3 | 2.19 | 2043.80 | 0.45 |  | 0.45 |
| （2） | 浆砌石砌筑 | 100m3 | 1.83 | 26216.21 | 4.80 |  | 4.80 |

表5-3  植物措施投资概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 主体已设 | 方案新增 | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第二部分 植物措施 |  |  |  | 0.08 |  | 0.08 |
| 一 | 建构筑物区 |  |  |  | 0.08 |  | 0.08 |
| 1 | 全面整地 | hm2 | 0.34 | 703.22 | 0.02 |  | 0.02 |
| 2 | 播种草籽 |  |  |  | 0.06 |  | 0.06 |
| （1） | 草籽 | kg | 20.40 | 20 | 0.04 |  | 0.04 |
| （2） | 撒播费 | hm2 | 0.34 | 571.75 | 0.02 |  | 0.02 |

表5-4  临时措施投资概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数 量 | 单价（元） | 主体已设 | 方案新增 | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三部分 施工临时工程 |  |  |  | 0.02 | 0.37 | 0.39 |
| 一 | 临时措施 |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 |
| 1 | 建构筑物区 |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 |
| （1） | 土质排水沟 |  |  |  | 0.02 |  | 0.02 |
| 1） | 土石方开挖量 | 100m3 | 0.11 | 2043.80 | 0.02 |  | 0.02 |
| 二 | 其他施工临时工程 | % | 2 | 185800 |  | 0.37 | 0.37 |

表5-5  水土保持补偿费概算表

| 建设项目 | 占地面积（m2） | 占地类型 | 补偿费 计取面积（m2） | 计费标准（元/m2） | 合计（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建构筑物区 | 3957 | 仓储用地 | 3957 | 1.40 | 5539.80 | 水土保持补偿费按占地面积一次性计征 |
| 道路及硬化区 | 3502 | 仓储用地 | 3502 | 1.40 | 4902.80 |  |
| 合计 | 7459 |  | 7459 | 1.40 | 10442.60 |  |

表5-6  独立费用概算表

| 序号 | 工程或费用名称 | 单位 | 数量 | 单价（万元） | 合计（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 第三部分 独立费用 |  |  |  | 7.38 |
| 一 | 建设管理费 |  |  |  | 0.38 |
| 1 | 工程管理费 | % | 2.00 | 18.97 | 0.38 |
| 二 | 工程建设工程监理费 |  |  |  | 1.00 |
| 三 | 科研勘测设计费 |  |  |  | 3.00 |
| （1） | 勘测费 |  |  |  | 1.50 |
| （2） | 设计费 |  |  |  | 1.50 |
| 四 | 水土保持验收报告编制费 |  |  |  | 3.00 |

表5-7工程单价汇总表   单位：元

| 序 号 | 工程名称 | 单位 | 单价 | 其中 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 人工费 | 材料费 | 机械 使用费 | 其他 直接费 | 现场 经费 | 间接费 | 企业 利润 | 税金 |
| 1 | 人工挖排水沟、截水沟（Ⅲ类土） | 100m3 | 2043.80 | 1537.5 | 46.13 | 0 | 38.01 | 63.35 | 67.40 | 122.67 | 168.75 |
| 2 | 浆砌块石 | 100m3 | 26216.21 | 6259.5 | 13730.55 | 323.44 | 487.52 | 812.54 | 864.54 | 1573.57 | 2164.64 |
| 3 | 表土剥离 | 100m3 | 421.91 | 300.00 | 30.00 | 0 | 7.92 | 13.20 | 14.04 | 21.91 | 34.84 |
| 4 | 表土回覆 | 100m3 | 117.71 | 7.5 | 0.83 | 82.8 | 2.19 | 3.73 | 3.88 | 7.06 | 9.72 |
| 5 | 全面整地 | hm2 | 703.22 | 142.50 | 11.30 | 412.72 | 7.36 | 22.66 | 17.90 | 30.72 | 58.06 |
| 6 | 撒播早熟禾 | hm2 | 571.75 | 450 | 10 | 0 | 5.98 | 18.4 | 15.18 | 24.98 | 47.21 |

## 5.2 效益分析

根据《生产建设项目水土保持技术标准》（GB 50433-2018），水土保持效益以减轻和控制水土流失为主。本方案实施后，各项水土流失防护措施将有效地拦截工程建设过程中的土壤流失量、减轻地表径流的冲刷，使土壤侵蚀强度降低，项目责任范围内的水土流失尽快达到新的稳定状态。扰动的土壤有机质含量提高，持水能力不断

增强，使工程建设过程中可能造成的水土流失得到有效地控制。

1、水土流失治理度

定义：项目水土流失防治责任范围内水土流失治理达标面积占水土流失总面积的百分比。

分析：方案实施后服务期末，项目防治责任范围内，永久建筑物及硬化地面面积为0.37 hm2，植物措施面积为0.34 hm2，工程措施面积为0.04 hm2，水土流失治理达标面积为0.38 hm2，水土流失总面积为0.38 hm2，水土流失治理度为99.00%（超过防治目标95%）。

表5-8  水土流失治理度分析表

| 防治分区 | 地表扰动面积(hm2) | 整治面积(hm2) | 永久建筑物及地面硬化 | 建设区水土流失面积 | 水土流失总治理度(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 植物 措施 | 工程措施 | 合计 |  |  |  |
| 建构筑物区 | 0.40 | 0.34 | 0.03 | 0.37 | 0.03 | 0.37 | 99.00 |
| 道路及硬化区 | 0.35 |  | 0.01 | 0.01 | 0.34 | 0.01 | 99.00 |
| 合计 | 0.75 | 0.34 | 0.04 | 0.38 | 0.37 | 0.38 | 99.00 |

2、土壤流失控制比

定义：项目水土流失防治责任范围内容许土壤流失量与治理后每平方公里年平均土壤流失量之比。

根据项目区容许侵蚀模数200 t/km2·a，本方案服务期末，项目建设区已按高标

准采取治理措施，项目区对裸露地表进行了植物防护。为了严格控制土壤流失，结合

本项目实际建设情况。设计的所有水土保持措施实施到位，侵蚀强度恢复至原地貌流

失强度以下，侵蚀模数取190 t/km2·a，土壤流失控制比为1.05。大于Ⅰ级防治标准1。

3、渣土防护率

定义：项目水土流失防治责任范围内采取措施实际拦挡的永久弃渣、临时堆土数

量占永久弃渣和临时堆土总量的百分比。

分析：该项目属于建设类项目，建设期土石方开挖量1.13万m3，回填量1.13万m3。项目防治责任范围内无永久弃渣或临时堆土，故本项目渣土防护率为99.10%（超过防治目标95%）。

4、表土保护率

定义：项目水土流失防治责任范围内保护的表土数量占可剥离表土总量的百分比。

分析：项目水土流失防治责任范围内表土剥离0.12万m3，表土回覆0.12万m3，表土保护率为99.01%（超过防治目标95%）。

5、林草植被恢复率（%）

定义：项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占可恢复林草植被面积的百分比。

分析：项目建设区内可绿化面积为项目建设区除永久建筑物、地表硬化及水土保持工程措施以外的区域，面积共计0.34 hm2，林草植被面积0.34 hm2。经计算得林草植被恢复率99.08%，大于Ⅰ级防治标准97%。

6、林草覆盖率(%)

定义：项目水土流失防治责任范围内林草类植被面积占项目总面积的百分比。

分析：项目区植物措施总面积0.34 hm2，项目建设区总面积0.75 hm2，即林草覆盖率为45.33%。大于Ⅰ级防治标准26%。

表5-9  水土流失防治效果表

| 序号 | 指标名称 | 计算公式 | 计算依据 | 单位 | 数量 | 设计达标值 | 目标值 | 是否达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 水土流失治理度（%） | 水土流失治理度（%）=水土流失治理达标面积/水土流失总面积×100%， | 水土流失治理达标面积 | hm2 | 0.38 | 99.00 | 95 | 达标 |
|  |  |  | 水土流失总面积 | hm2 | 0.38 |  |  |  |
| 2 | 土壤流失控制比 | 土壤流失控制比=容许土壤流失量/治理后每公里年平均土壤流失量 | 容许土壤流失量 | t/km2a | 200 | 1.05 | 1.0 | 达标 |
|  |  |  | 治理后每公里年平均土壤流失量 | t/km2a | 195 |  |  |  |
| 3 | 渣土防护率 （%） | 渣土防护率（%）=（实际挡护的永久弃渣+实际挡护的临时堆土数量）/（永久弃渣+临时堆土数量）×100% | 实际挡护永久弃渣和临时堆土量 | 万m3 | 1.13 | 99.10 | 97 | 达标 |
|  |  |  | 永久弃渣和临时堆土总量 | 万m3 | 1.13 |  |  |  |
| 4 | 表土保护率 （%） | 表土保护率（%）=保护的表土数量/可剥离表土总量×100% | 保护的表土量 | 万m3 | 0.12 | 99.01 | 95 | 达标 |
|  |  |  | 可剥离表土量 | 万m3 | 0.12 |  |  |  |
| 5 | 林草植被恢复率 （%） | 项目区内林草类植被面积/可恢复 林草植被面积×100% | 林草植被面积 | hm2 | 0.34 | 99.08 | 97 | 达标 |
|  |  |  | 可恢复林草植被面积 | hm2 | 0.34 |  |  |  |
| 6 | 林草覆盖率 （%） | 项目区内林草类植被面积/项目 建设区面积×100% | 林草植被面积 | hm2 | 0.34 | 45.33 | 26 | 达标 |
|  |  |  | 项目建设区总面积 | hm2 | 0.75 |  |  |  |

## 6 水土保持管理

- 施工单位应严格按照主体工程的设计文件以及经主管部门审理的水土保持方案报告表的设计进行施工，在施工手册中给出水土保持实施细则。

- 建立健全的管理机制，加强监督管理水土保持方案设计的各项措施的实施效果；在施工过程中施工单位应定期向建设单位和当地主管部门汇报水土保持工作情况。

（3）根据《水利部关于进一步深化“放管服”改革全面加强水土保持监管的意见》（水保[2019]160号）中：“水土保持方案报告表实施承诺制管理，实施承诺制管理的项目，水土保持设施验收报备时，只需要提交水土保持设施验收鉴定书，其水土保持验收组中应当有至少一名省级水行政主管部门水土保持方案专家库专家”。主体工程完工后，水土保持设施验收由建设单位自主验收，至少一名省级水行政主管部门水土保持方案专家库专家参加验收会议，形成水土保持设施验收鉴定书，明确水土保持设施验收合格的结论。水土保持设施验收合格后，生产建设项目方可通过竣工验收和投产使用。

除按照国家规定需要保密的情形外，生产建设单位应当在水土保持设施验收合格后，通过其官方网站或者其他便于公众知悉的方式向社会公开水土保持设施验收鉴定书。对于公众反映的主要问题和意见，生产建设单位应当及时给予处理或者回应。

生产建设单位应在向社会公开水土保持设施验收鉴定书后、生产建设项目投产使用前，向当地水行政主管部门报备水土保持设施验收鉴定书。生产建设单位、水土保持方案省级专家需对验收鉴定书的真实性负责。

# 附表 水土保持概算

## 附表1工程措施单价表

人工挖排水沟、截水沟（Ⅲ类土）

定额编号：01006                      定额单位：100m3自然方

| 工作内容:挖槽，抛土并倒运到槽边两侧0.5m以外，修整底、边。 |
| --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单 位 | 数量 | 单价(元) | 合计(元) |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 1684.98 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 1583.63 |
| 1 | 人 工 | 工时 | 205 | 7.50 | 1537.50 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 46.13 |
|  | 零星材料费 | % | 3 | 1537.50 | 46.13 |
| （二） | 其它直接费 | % | 2.4 | 1583.63 | 38.01 |
| （三） | 现场经费 | % | 4 | 1583.63 | 63.35 |
| 二 | 间接费 | % | 4 | 1684.98 | 67.40 |
| 三 | 企业利润 | % | 7 | 1752.38 | 122.67 |
| 四 | 税金 | % | 9 | 1875.05 | 168.75 |
|  | 工程单价 |  |  |  | 2043.80 |

浆砌块石

定额编号：03028                                  定额单位：100m3砌石方

| 工作内容：选石、修石、冲洗、拌浆、砌筑、勾缝 |
| --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） |
| 一 | 直接工程费 | 元 |  |  | 21613.56 |
| （一） | 直接费 | 元 |  |  | 20313.49 |
| 1 | 人工 | 工时 | 834.6 | 7.5 | 6259.5 |
| 2 | 材料费 | 元 |  |  | 13730.55 |
|  | 块 石 | m3 | 108 | 60 | 6480 |
|  | 砂 浆 | m3 | 34.4 | 210 | 7224 |
|  | 其他材料费 | % | 0.5 | 5310.62 | 26.55 |
| 3 | 机械使用费 | 元 |  |  | 323.44 |
|  | 砂浆搅拌机 0.4m3 | 台时 | 6.38 | 28.1 | 179.28 |
|  | 胶轮车 | 台时 | 160.12 | 0.9 | 144.16 |
| （二） | 其他直接费 | % | 2.4 | 20313.49 | 487.52 |
| （三） | 现场经费 | % | 4 | 20313.49 | 812.54 |
| 二 | 间接费 | % | 4 | 21613.56 | 864.54 |
| 三 | 企业利润 | % | 7 | 22478.10 | 1573.47 |
| 四 | 税金 | % | 9 | 24051.57 | 2164.64 |
| 五 | 工程单价 | 元 |  |  | 26216.21 |

表土剥离

定额编号：01005                           定额单位：100m3自然方

| 工作内容：表层土厚度30cm |
| --- |
| 序号 | 项目 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 351.12 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 330 |
| 1 | 人工费 | 工时 | 40.00 | 7.5 | 300 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 30 |
|  | 零星材料费 | % | 10.00 | 7.5 | 30 |
| （二） | 其它直接费 | % | 2.4 |  | 7.92 |
| （三） | 现场经费 | % | 4 |  | 13.2 |
| 二 | 间接费 | % | 4 |  | 14.04 |
| 三 | 企业利润 | % | 7 |  | 21.91 |
| 四 | 税金 | % | 9 |  | 34.84 |
|  | 工程单价 |  |  |  | 421.91 |

推土机推土—表土回覆

定额编号：01148                       定额单位：100m3自然方

| 工作内容：推松、运送、卸除、空回 |
| --- |
| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 97.05 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 91.13 |
| 1 | 人工费 | 工时 | 1.00 | 7.5 | 7.50 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 0.83 |
|  | 零星材料费 | % | 11.00 | 7.5 | 0.83 |
| 3 | 机械使用费 |  |  |  | 82.80 |
|  | 推土机74KW | 台时 | 0.76 | 108.95 | 82.80 |
| （二） | 其它直接费 | % | 2.4 |  | 2.19 |
| （三） | 现场经费 | % | 4 |  | 3.73 |
| 二 | 间接费 | % | 4 |  | 3.88 |
| 三 | 企业利润 | % | 7 |  | 7.06 |
| 四 | 税金 | % | 9 |  | 9.72 |
|  | 工程单价 |  |  |  | 117.71 |

## 附表2植物措施单价表

全面整地

定额编号：08045                                           定额单位：hm2

| 编号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合计（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 596.54 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 566.52 |
| 1 | 人工费 | 工时 | 19 | 7.5 | 142.5 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 11.3 |
|  | 农家土杂肥 | kg | 1 | 10 | 10 |
|  | 其他材料费 | % | 13 |  | 1.3 |
| 3 | 机械使用费 |  |  |  | 412.72 |
|  | 拖拉机37kw | 台时 | 8 | 51.59 | 412.72 |
| （二） | 其他直接费 | % | 1.3 |  | 7.36 |
| （三） | 现场经费 | % | 4 |  | 22.66 |
| 二 | 间接费 | % | 3.3 |  | 17.90 |
| 三 | 企业利润 | % | 5 |  | 30.72 |
| 四 | 税金 | % | 9 | 645.16 | 58.06 |
|  | 工程单价 |  |  |  | 703.22 |

草籽撒播工程-早熟禾

定额编号：08057                               定额单位：hm2

| 施工方法：种子处理、人工撒播早熟禾、用耙、耱石滚子碾等方法覆土。 |
| --- |
| 序号 | 名称及规格 | 单位 | 数量 | 单价（/元） | 合计（元） |
| 一 | 直接工程费 |  |  |  | 484.38 |
| （一） | 直接费 |  |  |  | 460 |
| 1 | 人工费 | 工时 | 60 | 7.5 | 450 |
| 2 | 材料费 |  |  |  | 10 |
|  | 其他材料费 | % | 5 | 200 | 10 |
| （二） | 其他直接费 | % | 1.3 |  | 5.98 |
| （三） | 现场经费 | % | 4 |  | 18.4 |
| 二 | 间接费 | % | 3.3 |  | 15.18 |
| 三 | 企业利润 | % | 5 |  | 24.98 |
| 四 | 税金 | % | 9 | 524.54 | 47.21 |
| 五 | 工程单价 |  |  |  | 571.75 |

## 附件

### 附件1  宽城满族自治县解决房地产开发建设项目遗留问题现状认定意见并联审核表

### 附件2 营业执照

### 附件 3

### 附件 4   专家评审意见

目录

1  项目简况	1

1.1项目简介	1

1.2 项目组成及工程布置	2

1.3设计水平年	5

1.4水土流失防治责任范围	5

1.5水土流失防治目标	5

1.6 施工方法及施工工艺	6

1.7工程占地	7

1.8土石方平衡	7

1.8拆迁（移民）安置与专项设施改（迁）建	9

1.9施工进度安排	9

1.10自然概况	9

2项目水土保持评价	11

2.1 主体工程选址（线）水土保持评价	11

2.2 建设方案与布局水土保持评价	12

2.3 主体工程设计中水土保持措施界定	15

3水土流失分析与预测	17

3.1 水土流失现状	17

3.2 水土流失影响因素分析	17

3.3 土壤流失量预测	18

3.4 水土流失现状危害分析	21

4水土保持措施	22

4.1 防治分区划分	22

4.2 措施总体布局	22

4.3 分区防治措施布设	23

5 水土保持投资概算及效益分析	26

5.1 投资概算	26

5.2 效益分析	34

6 水土保持管理	38

附表 水土保持概算	39

附表1工程措施单价表	39

附表2植物措施单价表	41

附件	42

附件1  宽城满族自治县解决房地产开发建设项目遗留问题现状认定意见并联审核表	42

附件2 营业执照	44

附件 3 环境影响评价报告表批复	45

附件 4   专家评审意见	46

附图：

附图1、项目区地理位置图

附图2、项目区水系图

附图3、项目区土壤侵蚀强度分布图

附图4、项目区总平面布置图

附图5、水土保持责任防治分区图

附图6、分区防治措施布设图